## Slide 1
바른자세 프로젝트 | 이번 주차 발표
교수님 피드백 → 측정 방법 개선 → 자세 변화 실험 → 다음 계획
이번 주 핵심: 자세를 바꾸면 우리가 만든 측정값도 예상한 방향으로 달라지는가?
기준 논문: SitPose (2024) | 2026. 09. 29.
01
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 2
발표 순서
리마인드: 공개 데이터는 구현 확인, 자체 촬영 데이터는 실제 검증
파트 1: 교수님 피드백 4가지와 반영 현황
파트 2: 이번 주 실험 6가지와 수치 근거
한계와 다음 계획: 더 많은 자세 데이터를 모아 정상·주의·경고를 구분하는 기준 만들기
02
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 3
지금까지의 진행 상황
1단계 : SitPose 공개 데이터 약 5,746개로 모델 코드가 작동하는지 확인
2단계 : Depth 카메라와 MoveNet으로 우리 팀이 직접 자세를 촬영하고, 자세를 바꿀 때 측정값이 어떻게 달라지는지 확인
현재는 정상·주의·경고를 최종 판정하는 단계가 아닙니다.
공개 데이터의 높은 점수는 프로그램이 제대로 작동하는지 확인한 결과입니다. 우리가 직접 촬영한 데이터에서도 얼마나 정확한지는 앞으로 확인할 예정입니다.
03
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 4
이번 주 진행 내용
측정값 설계: 머리와 몸통이 앞뒤로 얼마나 떨어져 있는지, 몸통이 얼마나 기울었는지, 양쪽 어깨 높이가 얼마나 다른지 측정
측정 신뢰도 개선: 화면 속 위치를 나타내는 픽셀과 실제 거리를 나타내는 mm를 섞어 계산하던 문제를 고치고, 카메라가 거리를 측정하지 못해 0으로 표시한 값도 제외
작은 규모 실험: 팀원 2명이 자세를 바꿔가며 측정값의 변화를 확인
04
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 5
파트 1 | 교수님 피드백과 반영 현황
① 깊이값을 이용해 머리와 몸통의 앞뒤 차이를 측정하고 실제 데이터로 확인
② 앉은 자세를 확인하는 데 필요한 신체 부위만 MoveNet으로 살펴보기
③ 어깨와 엉덩이 사이에서 허리가 어디쯤인지 추정
④ 공개 데이터는 프로그램이 제대로 작동하는지 확인하는데에 사용하고, 본격적인 실험에는 직접 촬영한 데이터로 실험 진행
05
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 6
① 머리와 몸통의 앞뒤 거리 차이
거북목 판정 기준을 임의로 정하지 않고 직접 측정해 확인
머리·몸통 깊이 차이 (head_torso_depth_diff)
카메라에서 코까지의 거리 − 카메라에서 양쪽 어깨 가운데까지의 거리
값이 더 큰 음수가 되면 코가 어깨보다 카메라 쪽으로 더 나왔다는 뜻입니다.
아직 몇 mm부터 거북목으로 판정할지는 결정하지 않았습니다.
06
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 7
거북목 정도에 따라 측정값이 어떻게 달라졌나?
07
촬영 자세
사용자1 : 정상 대비 변화
사용자2 : 정상 대비 변화
약
−43.0 mm
−14.8 mm
중
−65.0 mm
−45.5 mm
강
−82.5 mm
−59.0 mm
목적: 거북목 자세를 약하게, 중간 정도, 강하게 할수록 측정값이 일관되게 변하는지 확인. 결과: 두 사람 모두 자세의 강도를 높일수록 값이 더 음수가 됨. 다만 몇 mm부터 거북목이라고 판단할지는 더 많은 데이터를 수집한 후 정해야 함.
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 8
② 앉은 자세를 분석할 때 MoveNet을 어떻게 사용할까?
목적: 책상에서 앉은 자세를 측정할 때 자세 확인에 필요한 신체 부위만 사용
전체 17개 중 상반신 7개: 코 1, 양쪽 어깨 2, 양쪽 팔꿈치 2, 양쪽 엉덩이 2
MoveNet이 코나 어깨 같은 신체 부위를 카메라가 잘 찾지 못한 장면은 분석에서 제외. 잘 찾았는지 판단하는 기준을 0.3으로 정함.
빠른 모델(Lightning)과 정확도 중심 모델(Thunder)을 선택할 수 있게 구현
의미: 두 모델을 골라 사용할 수 있도록 만들었지만, 어느 모델이 더 빠르고 정확한지는 아직 직접 비교하지 못했습니다. 카메라를 다시 사용할 수 있게 되면 비교할 예정입니다.
08
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 9
③ 가상의 허리 위치 추정
목적: MoveNet은 허리 위치를 직접 표시해 주지 않아서, 어깨와 엉덩이 사이에서 허리가 어디쯤인지 추정
현재는 양쪽 어깨의 중점과 양쪽 엉덩이의 중점을 이은 뒤, 그 중간을 임시 허리 위치로 정함
이 위치를 이용해 허리가 얼마나 기울었는지 계산하도록 만듦
의미 : 지금은 어깨와 엉덩이 사이의 정확히 중점을 허리 위치로 임시로 정했습니다. 이 위치가 실제 허리와 얼마나 맞는지는 직접 재거나, 앞으로 모을 데이터를 살펴보며 확인할 예정입니다
09
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 10
④ 직접 촬영한 자세로 실험하기
목적: 공개 데이터만으로 연구 결과를 내지 않고, 실제 장비로 직접 촬영
SitPose 공개 데이터 : 우리가 만든 자세 분석 프로그램이 제대로 작동하는지 확인하는 데만 사용
우리 데이터: RealSense D455 Depth 카메라 + MoveNet으로 본인과 팀원을 촬영
의미 : 이번에는 두 사람을 촬영해 자세를 바꿨을 때 측정값이 달라지는지 먼저 확인했습니다. 앞으로 더 많은 자세 데이터를 모아 모델을 학습시키고 성능을 비교할 예정입니다.
10
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 11
파트 2 | 이번 주 실험에서 확인한 내용
실험 1: 공개 데이터로 자세 분석 프로그램이 제대로 작동하는지 확인
실험 2: 같은 자세에서 카메라의 거리만 달라져도 측정값이 바뀌는지 확인
실험 3: 사람의 체형 차이는 측정값에 영향을 주는지 확인
실험 4·5: 자세를 바꾸면 측정값도 달라지는지, 다른 사람을 촬영해도 비슷한 변화가 나타나는지 확인
실험 6: 카메라가 거리를 잘못 측정한 값은 빼고, 자세 확인에 도움이 되지 않는 계산은 정리했는지 확인
11
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 12
실험 1 | 공개 데이터로 프로그램 작동 확인
12
모델
F1 점수
SVM
96.33%
의사결정트리
97.68%
MLP
98.46%
GBDT
99.58%
TabNet
99.61%
랜덤 포레스트 (추가)
99.83%
소프트보팅
99.67%
목적: SitPose에서 공개한 자세 자료 5,746개를 이용해 프로그램이 제대로 작동하는지 확인했습니다. 표의 점수는 공개 데이터로 시험한 결과입니다. 우리가 직접 촬영한 자료에서도 얼마나 정확한지는 앞으로 확인할 예정입니다.
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 13
실험 2 | 같은 자세에서 카메라의 거리만 달라져도 측정값이 바뀌는지 확인
13
카메라 거리
오류가 있던 계산
수정한 계산
500 mm
71.0°
71.1°
700 mm
72.2°
71.1°
1,000 mm
74.2°
71.1°
1,500 mm
77.4°
71.1°
목적: 똑같은 자세에서 카메라만 가까이 또는 멀리 놓는 상황을 숫자로 시험해 봤습니다. 기존 계산법에서는 결과가 최대 6.4도 달라졌지만, 계산법을 고친 뒤에는 카메라 거리와 관계없이 71.1도로 같게 나왔습니다. 화면 속 위치와 실제 거리를 섞어 계산하던 오류를 수정한 결과입니다.
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 14
실험 3 | 사람의 체형 차이는 측정값에 영향을 주는지 확인
14
조건
머리·몸통 깊이 차이
목 길이 100 mm, 거리 800 mm
−34.2 mm
목 길이 150 mm, 거리 800 mm
−51.3 mm
같은 사람, 거리 600 mm
−41.0 mm
같은 사람, 거리 900 mm
−41.0 mm
목적: 카메라와의 거리, 사람의 목 길이가 측정값에 각각 영향을 주는지 확인했습니다. 같은 사람이 카메라에서 멀어져도 값은 같았지만, 목 길이가 다른 사람은 같은 자세를 해도 값이 달랐습니다. 그래서 각자 바르게 앉은 자세를 20초 동안 먼저 측정하고, 이후의 값을 그 사람의 기준값과 비교하도록 했습니다.
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 15
실험 4 | 자세를 바꾸면 측정값도 달라질까?
목적: 거북목·앞숙임·뒤기울임·왼쪽 기울임을 바꿨을 때 측정값 확인
거북목 약→중→강: 머리·몸통 깊이 차이 −43 → −65 → −82.5 mm
앞숙임 약→강: 몸통 앞뒤 기울기 변화 −44.0 → −111.3 mm
뒤기울임 강: 몸통 앞뒤 기울기 변화 −94.5 mm
왼쪽 기울임: 양쪽 어깨 높이 차이 +24.9 mm
의미: 거북목, 앞으로 숙이기, 뒤로 기대기, 왼쪽으로 기울이기에서 측정값이 달라지는 것을 확인했습니다. 앞으로 숙이기는 처음에 자세 설명이 모호해 예상과 다른 값이 나와, 설명을 분명히 한 뒤 다시 촬영했습니다
15
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 16
실험 5 | 다른 사람을 촬영해도 비슷한 변화가 나타나는지 확인
16
자세 변화
사용자1 : 정상 대비
사용자2 : 정상 대비
거북목 약→중→강
−43→−65→−82.5
−14.8→−45.5→−59.0
앞숙임 약→강
−44.0→−111.3
−0.8→−54.8
뒤기울임 강
−94.5
−62.8
왼쪽 기울임
+24.9
+39.0
목적: 이 변화가 한 사람에게만 나타나는지 확인하려고 다른 사용자도 같은 순서로 촬영했습니다. 거북목, 앞으로 숙이기, 뒤로 기대기, 왼쪽으로 기울이기에서 두 사람의 측정값이 같은 방향으로 변했습니다. 표의 숫자 단위는 mm입니다
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 17
실험 6 | 측정 파이프라인 안정화
목적: 카메라가 거리를 측정하지 못해 0으로 표시한 장면은 빼고, 자세를 알아보는 데 도움이 되지 않는 계산은 정리
정상적인 자세에서 나오기 어려운 큰 값이 수정 전에는 기록 1,960개 중 72개(3.7%) 있었지만, 잘못된 Depth 값을 제외한 뒤에는 남은 기록 885개 중 0개
자세를 바꿔도 항상 180도로 나오는 값 하나와, 이미 다른 값으로 확인할 수 있는 중복된 값 하나를 계산에서 제외
몸통이 앞이나 뒤로 기울었는지, 양쪽 어깨의 높이가 다른지, 어깨가 돌아갔는지를 구별하는 측정값 3개를 추가
의미: 코와 어깨 같은 신체 부위의 원본 위치도 함께 저장했습니다. 나중에 계산 방법을 바꾸더라도 다시 촬영하지 않고 새 방법으로 계산할 수 있습니다.
17
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 18
이번 주 결론과 한계
두 사용자가 직접 자세를 바꿔 보니, 자세에 따라 측정값도 달라지는 것을 확인했습니다.
카메라를 가까이 두거나 멀리 두면 계산 결과가 달라지던 오류를 수정하고, 또 사람마다 바르게 앉았을 때의 측정값을 먼저 기록해, 이후 자세를 비교하는 기준으로 삼았습니다
아직 두 사용자만 촬영했고, 자세마다 촬영한 시간도 20초에서 2분 정도입니다. 이 결과만으로 ‘정상·주의·경고’를 나누는 기준을 정하기에는 자료가 부족합니다.
어느 정도의 자세부터 ‘주의’나 ‘경고’로 볼지 아직 정하지 않았습니다. 또 우리가 직접 촬영한 자료로 각 모델이 얼마나 정확하게 자세를 구분하는지도 앞으로 확인해야 합니다.
18
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 19
다음 계획 | 측정 방법을 확인하고 데이터 확대
임시로 정한 허리 위치가 실제 허리 위치와 맞는지 직접 재 보거나, 앞으로 모을 촬영 자료를 이용해 확인하겠습니다
MoveNet의 빠른 모델과 정확도 중심 모델을 같은 조건에서 비교
촬영 구간을 1분 이상으로 늘리고 반복 촬영 및 빠진 자세 조합 추가
이렇게 모은 촬영 자료를 이용해, 나중에 어떤 프로그램이 자세를 더 정확하게 구분하는지 비교하겠습니다.
19
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 20
이후 계획 | 자세 판정 기준 만들기
데이터를 충분히 모은 뒤, 바른 자세와 좋지 않은 자세의 측정값이 서로 얼마나 비슷하거나 다른지 살펴보겠습니다
자세를 평가하는 방법인 RULA를 참고해, 어느 정도부터 ‘정상·주의·경고’로 나눌지 정할 예정입니다
정상·주의·경고 기준을 정한 뒤, 우리가 직접 촬영한 자료로 여러 프로그램을 시험해 어느 것이 자세를 더 정확하게 구분하는지 비교하겠습니다.
마지막에는 카메라로 자세를 촬영하면 바로 정상·주의·경고를 알려주는 시스템으로 만들겠습니다.
20
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).

## Slide 21
전체 로드맵 | 지금까지 진행한 내용
22
단계
무엇을 했나
상태
1단계 (v1.0~v1.2)
SitPose 공개 자료로 모델 코드 작동 확인·재사용 구조 정리
완료
2단계 (v2.0~v2.7)
Depth 카메라 촬영, 계산 오류 수정, 두 사용자 시험 촬영
완료
현재는 자세 변화에 측정값이 반응하는지 확인한 단계입니다. 공개 자료의 모델 점수는 참고용이며, 최종 결과가 아닙니다.

## Slide 22
전체 로드맵 | 앞으로 진행할 내용
23
단계
무엇을 할까
상태
v2.8
임시 허리 위치가 실제 허리와 맞는지 확인
예정
v2.9
MoveNet Lightning·Thunder의 속도와 정확도 비교
예정
v2.10
여러 자세를 1분 이상 반복 촬영, 더 많은 사용자 데이터 수집
예정
많은 자세 자료를 모으는 v2.10이 이후 실험의 바탕이 됩니다.

## Slide 23
전체 로드맵 | 자세 판단 기준 설정부터 최종 시스템까지
24
단계
무엇을 할까
상태
v3.0
몸통의 앞뒤 굽힘과 좌우 기울임 등을 더 정확히 구분
예정
v3.1
수집 자료와 RULA 원리를 참고해 정상·주의·경고 기준 설정
예정
v3.2
직접 촬영한 자료로 모델별 자세 구분 성능 비교
예정
v4.0
자체 자료의 최종 실험 결과와 SitPose 비교
예정
v4.1
카메라로 바로 알려주는 실시간 자세 판정 시스템
예정
이 로드맵은 현재 계획이며, 촬영 결과에 따라 세부 방법은 달라질 수 있습니다.

## Slide 24
요약
이번 주에는 자세를 바꿨을 때 측정값도 예상한 방향으로 달라지는지 확인했습니다
다음 단계에서는 더 많은 사람과 자세를 촬영해 데이터를 늘려 정상·주의·경고를 나누는 판정 기준을 만들고, 프로그램이 얼마나 정확한지 모델 성능을 검증하겠습니다
21
Notes: 출처: PRESENTATION_NOTES.md (2026-09-29), 교수님 피드백 정리 feedback.md. SitPose: arXiv 2412.12216v1 (2024).